OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 12

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury dla Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Lampa do fototerapii (4 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Lampa do fototerapii | 4 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  | --- |
|  | Lampa LED | Tak |  | --- |
|  | - terapeutyczne światło niebieskie z regulacją natężenia | Tak, podać ilość stopni regulacji |  | <5 stopni regulacji – 0 pkt. 5 stopni i więcej – 10 pkt. |
|  | - obserwacyjne światło białe | Tak |  | --- |
|  | Przeznaczona dla pacjentów do 3 miesiąca życia | Tak |  | --- |
|  | Emitowane przez lampę światło terapeutyczne o największej intensywności na poziomie 460-490 nm Dopuszcza się emitowane przez lampę światło terapeutyczne o intensywności na poziomie 450-465 nm Dopuszcza się emitowane światło na poziomie 400 – 550. | Tak |  | --- |
|  | Lampa wyposażona w niezależne włączniki światła terapeutycznego oraz oświetlającego | Tak |  | --- |
|  | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość stosowania lampy z inkubatorami otwartymi oraz zamkniętymi | Tak |  | --- |
|  | Możliwość mocowania bezpośrednio na kopule inkubatora, na szynie lub na wózku jezdnym | Tak |  | --- |
|  | Przystosowana do pracy z radiometrem – wynik pomiaru radiometru wyświetlany na głównym ekranie terapeutycznym | Tak |  | --- |
|  | W zestawie z lampą kompatybilny z nią radiometr | Tak |  | --- |
|  | Lampa bez wentylatora do chłodzenia, ciągła obudowa lampy bez otworów | Tak |  | --- |
|  | Waga lampy max 2kg | Tak, podać |  | =<1,3kg – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Poziom hałasu w trakcie normalnej pracy maks. 21 Dopuszcza się maksymalny poziom hałasu w trakcie normalnej pracy 22,4 dB | Tak |  | --- |
|  | Lampa wyposażona w funkcję przesyłania raportu z pracy na USB | Podać |  | --- |
|  | Lampa kompatybilna z Medibus.X | Podać |  | --- |
|  | Lampa wyposażona w ramię z szybko złączką | Tak |  | --- |
|  | Możliwość regulacji kąta padania światła | Tak |  | --- |
|  | Długość ramienia min.90cm | Tak |  | --- |
| Dopuszcza się rozwiązanie o parametrach wskazanych poniżej: |
| I.1. | Urządzenie fabrycznie | Tak |  | --- |
| I.2. | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków za pomocą światła niebieskiego | Tak |  | --- |
| I.3. | Zasilanie sieciowe AC 230 V, 50 Hz | Tak |  | --- |
| I.4. | Źródło emisji światła – matryca diodowa LED, diody światła niebieskiego terapeutycznego oraz diody światła białego do obserwacji pacjenta lub do złagodzenia światła niebieskiego | Tak |  | --- |
| I.5. | Światło niebieskie, maksimum promieniowania w zakresie długości fali 450–490 nm | Tak |  | --- |
| I.6. | Natężenie promieniowania w odległości 30 cm – min.40µW/cm2/nm | Tak |  | --- |
| I.7. | Powierzchnia skutecznego naświetlania minimum 20 cm x 30 cm | Tak |  | --- |
| I.8. | Możliwość regulacji intensywności naświetlania | Tak |  | --- |
| I.9. | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania oraz całkowitej ilości przepracowanych godzin | Tak |  | --- |
| I.10. | Możliwość stosowania lampy nad inkubatorem otwartym, zamkniętym lub łóżeczkiem | Tak |  | --- |
| I.11. | Możliwość stosowania bezpośrednio na kopule inkubatora, na regulowanym wysięgniku oraz na statywie jezdnym (wysięgnik oraz statyw jezdny w komplecie) | Tak |  | --- |
| I.12. | Konstrukcja wysięgnika i statywu jezdnego umożliwiająca płynną regulację położenia lampy (góra-dół, prawo-lewo, zmiana kąta nachylenia) | Tak |  | --- |
| I.13. | Możliwość szybkiego odłączania i przyłączania lampy od/do wysięgnika i statywu bez użycia narzędzi. | Tak |  | --- |
| I.14. | Waga lampy <1,2 kg | Tak |  | --- |
| I.15. | Żywotność nominalna diod LED >45 000h | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. (miesiące) | >= 24 miesiące |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  | --- |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | Podać |  | --- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | --- |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak |  | --- |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni (robocze). Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | Tak |  | --- |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 6 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego, diagnostyki awarii i wykonywania czynności konserwacyjnych , przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | --- |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | Tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | --- |