OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 7 Pozycja 1: Wózek reanimacyjny – 18 szt. Pozycja 2: Asystor stomatologiczny – 1 szt. (Oddział Chirurgia Szczękowo-Twarzowa)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa (za 1 szt.) brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) (ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny | 18 |  |  |
| 2. | Asystor stomatologiczny (Oddział Chirurgia Szczękowo-Twarzowa) | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto za cały sprzęt (w zł) z wszystkich pozycji (1-2) (suma cen brutto sprzętu z pozycji 1-2) |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia całego sprzętu (w zł): |  |
|  | C: Cena brutto wszystkich szkoleń z wszystkich pozycji (w zł): |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pozycja 1: Wózek reanimacyjny

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Specjalistyczny wózek do reanimacji pacjenta z min. 5 szufladami | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wysokość całkowita przy zastosowaniu standardowych kół jezdnych o średnicy min. ∅100 mm, min. 800 mm | TAK, podać |  | - - - |
|  | Blat roboczy wykonany z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjno-myjące Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) lub równoważnej w zakresie gatunku standardowego z grupy austenitycznych stali chromowo – niklowych, czyli materiału odpornego na środki dezynfekcyjno-myjące | TAK |  | - - - |
|  | Uchwyt wózka zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie lub uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  | - - - |
|  | Korpus szufladowy wykonany w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i zamkniętej konstrukcji z wewnętrznymi elementami wygłuszającymi i usztywniającymi zapewniający prawidłową eksploatację i dezynfekcję, W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy, centralnie blokujący otwieranie szuflad Zamawiający dopuszcza wózek posiadający korpus szufladowy wykonany w technologii jednowarstwowej, ze stali lakierowanej proszkowo, o sztywnej, zamkniętej konstrukcji, bez konieczności stosowania wewnętrznych elementów wygłuszających; z elementami usztywniającymi dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i dezynfekcji; bez zamontowanej uszczelki szufladowej, która utrudniałaby dezynfekcję; szuflady wyposażony w zamek patentowy centralnie blokujący otwieranie szuflad Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, ściany boczne i tylna wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo. Szuflady bez uszczelek, zamykane centralnym zamkiem Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w korpus szufladowy wykonany w technologii jednowarstwowej, z frontami szuflad o grubości min. 18 mm wykonanymi z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) lub równoważnej w zakresie gatunku standardowego z grupy austenitycznych stali chromowo – niklowych, wypełnionej plastrem miodu. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka, w którym tylko front szuflad jest malowany proszkowo kolorami z palety RAL (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) Zamawiający dopuszcza wózek z korpusem szufladowym, wykonanym w technologii jednowarstwowego odlewu, w całości wykonanego z tworzywa poliuretanowego typu Baydur Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek którego główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka, słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości, Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów. Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac | TAK, podać |  | - - - |
|  | Szuflady poruszające się na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego, z mechanizmem pełnego wysuwu oraz zabezpieczającym przed wypadnięciem i zapewniającym właściwy docisk szuflady do uszczelki Zamawiający dopuszcza wózek z szufladami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych, bez teleskopów Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek posiadający prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego, prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa z możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka | TAK |  | - - - |
|  | Wkłady szuflad wykonane z tworzywa gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych materiałów Zamawiający dopuszcza wózek, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „wkładów szuflad”, ze względu na to, że w oferowanym wózku szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych materiałów. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflady nie posiadają dodatkowych wkładów – wyposażone są natomiast w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację przestrzeni, z możliwością całkowitego wyjęcia Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dno, tył i boki szuflady wykonane są z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady wyposażone w wyjmowane podziałki z plexi, dzielące szufladę na 4, 6 lub 8 części (możliwość regulacji wielkości części) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zespół jezdny zbudowany z 4 rolek pojedynczych o średnicy min. 100 mm (w tym min. dwa z blokadą) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 125 mm z których dwa są blokowane, koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża | TAK, podać |  | - - - |
|  | Odboje zabezpieczające korpus i osprzęt wózka przed uszkodzeniem lub dół wózka zabezpieczony odbojem w całym obwodzie wykonanym z tworzywa ABS lub z tworzywa poliuretanowego typu Baydur lub podstawa posiada wyprofilowane w każdym narożniku odboje z ABS zabezpieczające wózek i ściany przed obiciami Zamawiający dopuszcza wózek posiadający podstawę tworzywową zintegrowaną z odbojami chroniącą wózek przed uszkodzeniem | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt. |
|  | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego wózka: 1. Deska reanimacyjna - 1 szt. 2. Półka pod defibrylator - 1 szt. Zamawiający dopuszcza wózek, który poza opisanymi parametrami dodatkowo posiada zintegrowany schowek, uchwyt na butlę z tlenem, uchwyty cewnika, koła antystatyczne o większej średnicy 150 mm, oraz wyjmowane szuflady do czyszczenia | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pozycja 2: Asystor stomatologiczny

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Korpus wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową Zamawiający dopuszcza asystor, którego korpus wykonany jest w całości z odlewu z tworzywa poliueratanowego, typu Baydur | TAK |  | - - - |
|  | Wyposażona w min. 3 szuflady | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Regulowana wysokość Zamawiający dopuszcza asystor bez regulacji wysokości | TAK podać |  | - - - |
|  | Metalowe uchwyty Zamawiający dopuszcza asystor z tworzywowymi uchwytami | TAK |  | - - - |
|  | Szuflada na prowadnicach kulkowych | TAK |  | - - - |
|  | Blat z min. trzech stron posiada zabezpieczenie przed zsunięciem przedmiotów | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Min. cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy min. 50 mm z czego min. dwa z hamulcami | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy (w cenie oferty) przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |