Tabela 1. Brama/karta analogowa SLTM32 (wypełnić wykropkowanie)

| Przedmiot | Ilość [szt./kompletów] | Producent, model (w tabeli w kolumnie nr 3 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Brama/karta analogowa SLTM32 | 58 | Producent…………………………. Model………………………………. |
| Lp. | Parametr wymagany | Podzespół/Parametr oferowany (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| 1 | Brama/karta analogowa SLTM32: w pełni kompatybilny z centralą telefoniczną posiadaną przez Zamawiającego tj. Ericsson-LG UCP2400, jednopasmowy moduł telefoniczny, dostarcza obwody interfejsowe dla 32 abonentów typu analogowego, każdy interfejs obsługuje odpowiedni kodek mowy i funkcje kompresji, obwód zasilania DC -48V, wykrywanie sygnału wybierania DTMF oraz impulsowe, umożliwia podłączenie abonenta (aparatu analogowego) do 4 kilometrów od bramy przy użyciu przewodu 24 AWG, zawiera interfejs 10/100 Base-T Ethernet oraz funkcje przetwarzania pakietów głosowych, wyposażony w dwa złącza RJ21 na 25 par, oznaczony symbolem CE. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2 | Gwarancja: Nie mniej niż 60 miesięcy bezpłatnej gwarancji świadczonej przez Producenta sprzętu, Gwarantowany czas naprawy <= 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia urządzenia do Wykonawcy – w przypadku niemożliwości naprawienia urządzenia – wymiana na nowe. Koszt transportu urządzenia (z i do siedziby Zamawiającego) – na koszt Wykonawcy.. | Okres gwarancji…………………….miesięcy (wpisać w zakresie od 60 do 84 miesięcy) |

Tabela 2. Zasilacz LIK PSU (wypełnić wykropkowanie)

| Przedmiot | Ilość [szt./kompletów] | Producent, model (w tabeli w kolumnie nr 3 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Zasilacz LIK PSU | 4 | Producent…………………………. Model………………………………. |
| Lp. | Parametr wymagany | Podzespół/Parametr oferowany (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| 1 | Zasilacz LIK PSU 1.1 w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego centralą telefoniczną posiadaną przez Zamawiającego tj. Ericsson-LG UCP2400, 1.2 Gniazdo RS-232, 1.3 Złącze 32 pin z tyłu, 1.4 Montowany w obudowie centrali MCKTE, 1.5 Bezpiecznik, 1.6 Zasilanie 230 V AC 50 Hz. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2 | Gwarancja: Nie mniej niż 60 miesięcy bezpłatnej gwarancji świadczonej przez Producenta sprzętu, Gwarantowany czas naprawy <= 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia urządzenia do Wykonawcy – w przypadku niemożliwości naprawienia urządzenia – wymiana na nowe. Koszt transportu urządzenia (z i do siedziby Zamawiającego) – na koszt Wykonawcy. | Okres gwarancji…………………….miesięcy (wpisać min. 60 miesięcy) |

Tabela 3. Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE (wypełnić wykropkowanie)

| Przedmiot | Ilość [szt./kompletów] | Producent, model (w tabeli w kolumnie nr 3 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE |  | Producent…………………………. Model………………………………. |
| Lp. | Parametr wymagany | Podzespół/Parametr oferowany (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| 1 | Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE: Kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego z gniezdnikiem LSA PLUS 2/10, liczba par: 10, wysokość: 22 mm, typ: rozłączna, średnica żył: 0,35-0,9 mm, korpus: tworzywo sztuczne PBT, kontakty: mosiądz pokryty srebrem, Numeracja od 1 do 0. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2 | Gwarancja: Nie mniej niż 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji świadczonej przez Producenta sprzętu, Gwarantowany czas naprawy <= 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia urządzenia do Wykonawcy. Koszt transportu urządzenia (z i do siedziby Zamawiającego) – na koszt Wykonawcy. | Okres gwarancji…………………….miesięcy (min. 36 miesięcy) |

Uwaga: Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne, lub znaki towarowe, lub patenty, lub pochodzenie, źródło, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.